礁

WPL型平板载荷试验仪

使用说明书

南光地质仪器有限公司

地　　址：浙江省温岭市经济开发区一期工业区 　邮编：317500　　 
电　　话：0576-86180717  86180719            传真：0576-86191272

网　　址：www.ngdzyq.com			 	电子信箱：aaa188@163.com

WPL型平板载荷试验仪使用说明

WPL型平板载荷试验仪是用于确定以岩土的压力与沉降关系来测定地基土的变形模量、评定地基土的承载力及预估实体基础的沉降等参数。

它适用于粘性土、砂类土含小量碎石的土层，一般在浅层地基土上应用。

WPL型平板载荷仪有框架式结构和伞形架式结构两种型式，具有结构紧凑、使用可靠、操作简便等优点，随着测试技术进步，本机还设计有电测、自控系列装置，大大提高了自动化测试水平。

主要指标与参数

1、规格型号：WPL-K 40 		WPL-K 60       K为框架结构

WPL-S 40		WPL-S 60		S为伞形架结构

2、额定载荷：K（S）-40为400KN		 K（S）-60为600KN

3、承压平板：2500cm2	5000cm2各一块    园形刚性板

（特殊需要可供配长方形或其它形式尺寸的承压平板）

4、测力传感器：电阻应变式荷重传感器结构，桥路电阻为350Ω

测试范围：0～500～800KN	 输出灵敏度：2 mv/v

精度：综合误差≤0.8 %F.S

5、位移传感器：

表式位移计（机电百分表） 量程：0～50 mm	  输出：5000 uε

分辨系数：0.01mm/ uε  精度：0.2 %F.S

或电感式位移计			量程：0～50 mm	精度：0.5 %F.S

6、时间观察精度：秒为单位

7、反力装置：框架式		主梁跨度 5 m   主梁2根

伞形架式	承力横梁8根，伞底架径4.2 m左右

地锚	单叶片			锚	径φ300—φ360 mm

8、加荷：分离式千斤顶	QF50-20		QF100-25

超高压泵站	额定工作压力≥63MPa	 流量：1L  4L

结构特性

WPL型平板载荷试验仪由反力装置、加荷系统、沉降观测装置、检测记录仪器及承压平板等构成。

1、反力装置

（1）WPL-K框架式反力装置由地锚（16只）、地锚加长杆（16只）、主梁（2根）、付梁（4根）、主梁调平座（4套）、立柱斜撑杆、调节螺套等组成（详见附图一）。框架反力结构简单牢靠、操作方便、制造成本低、但搬运装拆较笨重。

（2）WPL-S伞形架式的反力装置由地锚（16件）、承力横梁（8根）构成八角反力伞形底。再由左右旋拉杆、拉杆调节螺套、活络节、顶座、立柱、柱套等组成反力伞柱（详见附图二）。伞形架结构反力，拆装轻便、使用安全、搬运灵活、但制造成本稍高。

2、加荷系统：由分离式千斤顶、超高压泵站、高压软油管等组成。油压高，加荷平稳，操作省力，简便又安全。

3、沉降测观装置：由沉降板支柱（4根）、沉降板（4块）及定位小锚（4只）、定位梁（2根）、磁性表座、位移传感器等构成。沉降观测采用电测机构，不仅精度高，又能自动记录和控制。

4、检测记录仪器：由力传感器、位移传感器、数字自显记录仪表或载荷试验自控仪等构成。倘采用载荷试验自控仪时，加荷实现了自动控制，提高载荷试验自动化水平。

5、承压平板：一般提供2500 cm2和5000 cm2二块园形刚性承压平板。

2500 cm2自重为112Kg左右	  5000 cm2自重为200Kg左右

安装

1、安装前检查

（1）检查加荷系统千斤顶在高压时压力稳定，无泄油现象；其行程须满足试验点地基沉降量的要求。

（2）力和位移传感器连接记录量测仪表上时，能清零，反应灵敏，无严重零漂等不稳定状态。试验前仪器须进行模拟操作，检查能正常工作。

（3）平板载荷试验一般在试坑中进行，检查坑底的直径应不小于承压平板3倍的直径。

（4）在软弱粘土或饱和的松散砂场地作业，应规划承压平板周围预留20～30cm厚的原状土作保护层。

（5）当试验标高低于地下水位，应先将水位降至试验标高下，并在试坑底部铺一层约5cm左右厚的中粗砂，安装承压平板等设备，等水位恢复后方可加荷试验。

2、安装

（1）安装承压平板：安装时必须平整试坑底面，铺设1-2cm厚的中砂垫层，并用水平尺找平，以保证承压平板与试验面平整均匀接触。

（2）安装反力架构件：

A：框式反力架安装

a、按设备构架尺寸布置好地锚，用下锚机（或人力）将地锚下到适当深度，此时再连接上地锚加长接杆。

b、将四件主梁调平座放置于适当位置，然后将二根主梁十字垂直搁放其上，搁放时，二根主梁十字中心，应调整对住承压平板中心。

c、与承压平板对中心联接上千斤顶，测力传感器和立柱及斜撑档等，转动调节螺杆，使各撑档拉紧度一致，立柱等垂直无偏斜。

d、在主梁上套上四根付梁，每根付梁连接四只加长锚接杆为一组。先利用四只主梁调平座调整主梁位置为水平，再用地锚锚头螺母压紧付梁，使构架固定。

完成上述工作，框式反力架安装完毕。

B：伞形式反力架安装

a、以承压平板为中心，在作业场地上设置直径为4.2 m，并以八根承压横梁为边长的八角形。平整一下八角形各边场地，并用水平尺找平。

b、在八角形每边等距放置二只地锚（锚距约0.8 m），并用下锚机（或人力）下好全部地锚，下锚深度以锚杆头高出横梁10～15 cm为宜。

c、每二只地锚杆上套一根横梁，并各自用压板螺栓固定组成八边形整体横梁。此时再在每根地锚杆上放置调节垫圈，调整垫圈距离，使插在锚杆上的横销键通过调节垫圈压紧横梁。

d、将左、右旋各八根拉杆与拉杆调节螺套连接成八根长拉杆，并在每根长拉杆头上拧上活络节头。

e、以试点深度，设置立柱长度。并将长柱先拧在顶座下螺套上，然后以次拧上立柱螺套和立柱。同时将全部拉杆通过活络节用销子连接在顶座上。

f、用起重吊架，通过顶座上吊环，吊起立柱和拉杆。此时注意位置调节，使顶座立柱等中心对住承压平板中心，然后将各根拉杆通过活络节跟八角形整体横梁用销子连接好，然后在立柱与承压平板中间，严格对中心装上分离式千斤顶、千斤顶头、力传感器、传感器顶头等，并应刚好将连接柱对中插入传感器顶头上。

g、安装好中央立柱等件，转动拉杆调节螺套，使各根拉杆拉紧度一致，立柱又垂直无偏斜，此时伞形反力架安装完毕。

（3）、沉降观测装置安装

将定位梁（基准梁）二头用定位小锚固定，架设在不受变形影响的位置上。同时将沉降板通过拧在承压平板上的沉降板支柱用螺帽调整并连接好。在安装时必须考虑定位梁（基准梁）与沉降板二者距离的设置，先将磁性表座与位移传感器插接好时，固定梁（基准梁）若安置磁性表座，外移计的触头必须能跟沉降板有宽松位置接触，反之磁性表座放置在沉降板上，则位移计的触头能跟固定梁（基准梁）有宽松位置接触。

并需注意，按放的二或四只位移传感器的测点，必须在适当位置上，并定要对称，否则会增加位移沉降量的不必要的复杂计算。

3、试验场点应避免冰冻、曝晒、雨淋，应在周围挖掘排水沟，必要时搭工作棚。须经全面检查，确认无问题后，方可进行加荷试验。

试 验

1、等量分级加荷

测试的第一级施加荷载，应将设备的重量计入，宜接近所挖除土的自重（相应的沉降量不计）。以后每级加荷增量，一般取预估测试土层极限承载力的1/8—1/10。

不宜预估土层极限承载力时的一般每级加荷增量；软粘土采用10～25KPa，较坚硬的土采用50KPa，密实砂、硬土及软质岩石采用100KPa。

2、观测每级载荷下的沉降

（1）观测时间间隔

第一个30分钟内，以5分钟、5分钟、10分钟、10分钟各观测一次；第二个30分钟内，每15分观测一次；接下去每30分钟观测一次，直到换级加荷。

（2）稳定标准

每级载荷下的沉降稳定标准，以连续四次观测，若每小时累计不大于0.1mm 时，即认为相对稳定，可施加下一级荷载。

（3）试验终止条件

一般加荷到设计承载力的二倍即终止试验，但尽可能使最终荷载达到地基土的极限承载力，以评价承载力的安全度。当测试出现下列现象之一时，可认为已达极限状态，可终止试验：

- 承压平板周围的土面出现显著裂缝或明显隆起

- 某级荷载下24小时内沉降速率无减小趋势或加荷后沉降急剧增加

- 本级荷载的沉降量大于前级荷载量的5倍，荷载与沉降曲线出现明显陡降。

- 总沉降量超过承压平板直径或（宽度）的1/10以上

上述载荷试验方法权作参考。具体的试验方法及成果整理和应用请参照冶金工业部、水利电力部、铁道部等有关平板载荷试验规程的规定进行。

待国家标准GB50021“岩土工程勘察规范”发布实施，则以其标准中载荷试验有关内容执行。

南光地质仪器有限公司技术科编

“南光”勘察测试技术资料

| 南光地质仪器有限公司 | 装 箱 单 | 共1页 |
| --- | --- | --- |
| WPLS-60平板载荷试验仪 |  | 第1页 |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 | 装箱号 | 备 注 |
| 1 | 承压平板 | 园形刚性2500、5000cm | 各1件 |  |  |
| 2 | 立柱、立柱螺套 |  | 3根 |  |  |
| 3 | 顶座 |  | 1件 |  |  |
| 4 | 拉杆 | 含活络节、调节螺套等 | 8根 |  |  |
| 5 | 承力横梁 |  | 8根 |  |  |
| 6 | 横梁调节垫圈 |  | 8付 |  |  |
| 7 | 地锚 | φ300 | 16件 |  |  |
| 8 | 超高压泵站 |  | 1台 |  |  |
| 9 | 分离千斤顶 |  | 1台 |  |  |
| 10 | 千斤顶头 |  | 1件 |  |  |
| 11 | 高压软油管 | 6m | 2根 |  |  |
| 12 | 压力传感器 |  | 1只 |  |  |
| 13 | 传感器顶头 |  | 1只 |  |  |
| 14 | 基准梁 |  | 2根 |  |  |
| 15 | 定位小锚 |  | 4只 |  |  |
| 16 | 沉降支柱 |  | 4套 |  |  |
| 17 | 沉降板 |  | 4只 |  |  |
| 18 | 三脚架部件 | 三脚架、胡芦 | 1套 |  |  |
| 19 | 磁性表座 |  | 2～4只 |  |  |
| 20 | 位移传感器 |  | 2～4只 |  |  |
| 21 | 检测记录仪 | 加荷自控或人工记录 | 1台 |  |  |
| 装箱日期___________ 装箱员盖章___________ 检验员盖章___________ |